# Автомойка АКВАСЕРВИС-5

Компания «Сервис+» предлагает:
 Быстровозвозводимая  модульная автомойка легкового транспорта на 5 постов «АКВАСЕРВИС-5».

Автомойка «АКВАСЕРВИС-5» представляет собой облегченную конструкцию, которая в сжатые сроки монтируется на выбранном месте  квалифицированной бригадой.

Преимущества  автомоек серии «АКВАСЕРВИС»:
- планировка и комплектация согласно пожеланиям Заказчика;
-короткие сроки комплектации и монтажа;
-возможность работы в автономном режиме;
-мойка полностью готова к работе  после сдачи.

Цвет стен, ворот и дверей: на выбор из стандартных вариантов.

Заказчик готовит площадку для установки автомойки и подводит коммуникации

Доставка, монтаж и пусконаладка по центральному региону РФ включены в общую стоимость.

# Характеристики модульной автомойки АКВАСЕРВИС-5:

| № |  | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Габариты: -длина, мм -ширина, мм -высота максимальная, мм | S от 210 м2 планировка по согласованию |
| 2. | Габариты моечного поста: -длина, мм -ширина, мм -высота минимальная, мм | S=33,75м2 7500 4500 3000 |
| 3. | Металлокаркас. | Сварной Металлопрокат чёрный, окраска 2 слоя. |
| 4. | Кровля | Сэндвич-панель пенополистирол 100 +профлист |
| 5. | Стены | Сэндвич-панель пенополистирол 100 |
| 7. | Клиентская, комната персонала,техпомещение. | Планировка по согласованию с Заказчиком |
| 8. | Сан.узел. | Унитаз+ раковина-мини. |
| 9. | Пол в моечных боксах и техпомещении. | металлопрокат + лист рифлёный ст3 =4, окраска 2 слоя |
| 10. | Пол в комнатах для клиентов, персонала. | Фанера + Линолеум |
| 11. | Въезд. | Трап въездной 5шт. |
| 12. | Фриз и фасонные элементы | Металл гнутый, крашенный =0.5 |
| 13. | Окна | Стеклопакет 100х80 см открывание в одно положение 4 шт. |
| 14. | Ворота | Секционные 3000х2800х45. Doorсhan, цепной привод 5 шт |
| 15. | Дверь в воротах. | 2шт. |
| 16. | Дверь противопожарная входная | 1 шт. |
| 17. | Двери ПВХ | 4 шт. |
| 18. | Перегородка между боксами | Штора ПВХ |
| 19. | Напряжение, частота переменного тока Максимальная мощность потребления | 380/220±22В, 50 Гц 50 кВт |
| 20. | Аппарат высокого давления (пр-во «Сервис+») +Пенокомплект | SA 200/15 HN 5 шт. |
| 21. | Пылесос для сухой и влажной уборки ( Италия) | 3 турбины 2 шт. |
| 22. | Компрессор ( Белоруссия) | 270 л |
| 23. | Система водоочистки и водоснабжения | СТОК–3ФН(накопитель 1000л) Ёмкость-накопитель чистой воды 1 м3 с блоком повышения давления |
| 24. | Пневмосеть | пистолет продувки + пистолеты подкачки . |
| 25. | Система водоснабжения и канализации для присоединения по временной схеме. | Комплект |
| 26. | Электрооборудование | Комплект |
| 27. | Вентиляция вытяжная | Оцинкованные воздуховоды, канальный вентилятор (10X), стеновые вентиляторы в подсобных помещениях. |
| 28. | Система отопления | Водяное с радиаторами, котёл-дизель, 35 кВт 130 Вт/м2 Насос циркуляционный, расш. бак и пр. |
|  | Цена | от 5.670.000 |

# Нормативная документация.

Продукция предприятия полностью сертифицирована.

К каждой автомойке прилагается комплект документов:

1. Эскизный проект с 3D визуализацией  объекта.
2. Паспорт автомойки «АКВАСЕРВИС-3».
3. Заверенная копия сертификата соответствия на автомойку.
4. Руководство по эксплуатации и работе автомойки.
5. Заверенная копия сертификата соответствия на систему оборотного водоснабжения. 
6. Заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения на систему оборотного водоснабжения.
7. Паспорт и руководство по эксплуатации на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор, насосное оборудование, на вентиляторы.
8. Сертификаты на используемые строительные материалы.
9. Гарантийные талоны.

# Условия оплаты модульных автомоек

При заключении договора, вносится авансовый платёж в размере 60% от общей стоимости заказа, 30% стоимости автомойки после отгрузки (или возведении каркаса на месте установки) на основании товарно-транспортной накладной, 10% после пусконаладочных работ и сдачи автомойки в эксплуатацию.

# Сроки изготовления модульных автомоек АКВАСЕРВИС

Срок изготовления, с момента внесения предоплаты и поступления денег на расчетный счет нашего банка, составляет 50 календарных дней, однако более точный срок уточняется на момент размещения заявки.

# Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание модульных автомоек АКВАСЕРВИС осуществляется в течение одного года с момента запуска автомойки. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

# Дополнительно

Кроме стандартных комплектаций и типовых решений наша компания всегда готова предложить другие варианты или рассмотреть Ваши требования и пожелания к автомойке.

| № | Опция |
| --- | --- |
| 1. | Увеличенные габариты помещений. |
| 2. | Нестандартные цветовые решения. |
| 3. | Увеличенная толщина ограждающих конструкций (сэндвич-панель 150мм) |
| 4. | Бетонный пол с покрытием керамогранитной плиткой. |
| 5. | Въездные ворота усиленных серий с нержавеющей фурнитурой. |
| 6. | Декоративный фриз из композитных панелей. |
| 7. | Увеличенная площадь остекления. |
| 8. | Улучшенная отделка бытовых помещений. |
| 9. | Вывески, баннеры, знаки и т.д. |
| 10. | Наружное освещение. |
| 11. | Вытяжная вентиляция повышенной мощности (20Х). |
| 12. | Приточная вентиляция с подогревом. |
| 13 | Дополнительный подогрев: зона опускания ворот, въездной пандус, крыша. |
| 14. | Увеличенные ёмкости: грязной воды, очищенной воды, чистой воды. |
| 15. | Пеногенератор. |
| 16. | Пылесос-экстрактор. |
| 17. | Видеонаблюдение. |
| 18. | Светофоры. |
|  | и т.д. |